## Slide 1
CONTATOS PARA DÚVIDAS
  - Email: ismael.utfpr@gmail.com
  Local: DAELT/UTFPR
  PLANO DE ENSINO, PLANO DE AULAS E INFORMAÇÕES:
    https://paginapessoal.utfpr.edu.br/chiamenti
Disciplina: Sistemas de Controle 1 - ET76H
Prof. Dr. Ismael Chiamenti
2014/2
Aula 2

## Slide 2: HOJE...
Conceitos básicos de sistemas de controle;
Sistemas em malha aberta e malha fechada;
(Revisão TL) e Simplificação de diagrama de blocos;
Funções de transferência ;
Modelo na forma de variáveis de estado;
Caracterização da resposta de sistemas de primeira ordem, segunda ordem e ordem superior;
Erro de estado estacionário;
Estabilidade;
Introdução a controladores PID;
Sintonia de controladores PID;
Método do lugar das raízes;
Projeto PID via método do lugar das raízes;
Resposta em frequência;
Margens de ganho e fase e estabilidade relativa;
Projeto de controlador por avanço e atraso de fase;
Controlabilidade e Observabilidade.

## Slide 3: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
Definindo:
f(t) uma função do tempo t, tal que f(t) = 0 para t <0;
“s” a variável complexa: s = σ + jω;
.L o símbolo operacional da transformada de Laplace;
F(s) a transformada de Laplace de f(t)

## Slide 4: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
OBS.: A partir do item 3, todas as função f(t) são multiplicadas por u(t).

## Slide 5: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
OBS.: A partir do item 3, todas as função f(t) são multiplicadas por u(t).

## Slide 6: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
OBS.: A partir do item 3, todas as função f(t) são multiplicadas por u(t).

## Slide 7: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE

## Slide 8: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
Exemplo: Usando a tabela de propriedades, encontrar a transformada de Laplace da função

## Slide 9: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
Expansão em frações parciais: técnica utilizada para obter a transformada de Laplace
a partir de uma expressão com parcelas simplificadas.
A técnica de expansão em frações parciais é aplicável em funções F(s) escrita na forma de
uma relação de polinômios N(s)/D(s), onde a ordem de N(s) deve ser menor que a ordem
de D(s).
Se a ordem de N(s) for maior ou igual a ordem de D(s), então N(s) deve ser dividido por
D(s) sucessivamente até que reste um termo com um numerador de ordem menor que o
denominador. Exemplo:
Usando o teorema 7 e a transformada 1:

## Slide 10: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
No último termo da expressão acima pode ser aplicada a expansão em frações parciais.
Três casos são possíveis:
Raízes do denominador de F(s) reais e distintas;
Raízes do denominador de F(s) reais e repetidas;
Raízes do denominador de F(s) complexas ou imaginárias.

## Slide 11: REVISÃO TRANSFORMADA DE LAPLACE
Exemplo: Raízes do denominador de F(s) reais e distintas
Atividade (B)

## Slide 12: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
r(t) simboliza o sinal de referência ou set point
c(t) simboliza a variável controlada (variável de saída)
O sistema da figura (a) pode ser composto por uma série de subsistemas, como mostrado na
figura (b). É desejável, sempre que possível, que diagramas de blocos complexos sejam
simplificados.
Cada bloco relaciona a saída com a entrada do sistema (função de transferência, espaço de estados, operações matemáticas...)

## Slide 13: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Relembrando...

## Slide 14: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Sistemas em cascata (ou série):
OBS.: A saída de um subsistema permanece a mesma, esteja ou não conectada ao
próximo subsistema.

## Slide 15: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS

## Slide 16: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Uma forma de evitar o carregamento é utilizar um amplificador para conectar os dois
circuitos, por dois motivos:
O amplificador tem uma alta impedância de entrada, não “carregando” o circuito anterior;
Apresenta uma baixa impedância de saída, comportando-se como uma fonte de tensão
ideal do ponto de vista do circuito seguinte.
Com o amplificador entre os dois circuitos, a função de transferência equivalente é o produto
do ganho do amplificador, K, e das funções de transferência de cada circuito.

## Slide 17: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
2. Associação em paralelo:

## Slide 18: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Diferença entre sistema com realimentação e sistema com realimentação unitária:

## Slide 19: DIAGRAMA DE BLOCOS
Malha direta:
Malha aberta:
Malha fechada:
Malha direta
Malha aberta

## Slide 20: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
DEDUÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MALHA FECHADA:

## Slide 21: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Exemplo: Identificação das malhas:
Malha direta
Malha aberta

## Slide 22: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Movimentação de blocos, pontos de soma (junção) e pontos de tomada (derivação, ramificação):
a. Deslocamento de bloco à
esquerda de um ponto de soma
b. Deslocamento de bloco à
direita de um ponto de soma

## Slide 23: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
c. Deslocamento de
bloco à esquerda
do ponto de
ramificação.
d. Deslocamento de
bloco à direita
do ponto de
ramificação.

## Slide 24: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS

## Slide 25: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS

## Slide 26: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS

## Slide 27: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Exemplo 1: Reduzir o seguinte diagrama de blocos para um único bloco (ou seja, para uma
única função de transferência)

## Slide 28: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
v

## Slide 29: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Exemplo 2: Reduzir o seguinte diagrama de blocos para um único bloco (ou seja, para uma
única função de transferência)

## Slide 30: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS

## Slide 31: SIMPLIFICAÇÃO DE DIAGRAMA DE BLOCOS
Atividade (C,D)