## Slide 1: Semicondutores
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Semicondutores
Classificação de Materiais
  Definida em relação a condução elétrica
  Materiais condutores
    Facilita o fluxo de carga elétrica
  Materiais isolantes
    Dificulta o fluxo de carga elétrica

## Slide 3: Semicondutores
Resistividade (r)
  Relaciona-se diretamente com a dificuldade de fluxo de carga elétrica.
  Valores típicos
    Cobre (condutor): r  10-6 .cm
    Mica (isolante): r  10+12 .cm

## Slide 4: Semicondutores
Materiais semicondutores
  Facilidade de fluxo de carga elétrica intermediário entre condutores e isolantes.
  Principais materiais semicondutores:
    Silício (Si)
    Germânio (Ge)
  Resistividade típica:
    Silício (semicondutor): r  50  10+3 .cm
    Germânio (semicondutor): r  50 .cm

## Slide 5: Semicondutores
Estrutura dos semicondutores
  Apresentam um arranjo bem definido e repetitivo.
    Arranjo estrutural em diamante.
    Arranjo comum a elementos do grupo IV da tabela periódica (diamante, grafite, silício e germânio).

## Slide 6: Semicondutores
Dos nossos estudos de química...
  Átomo = elétrons (-) + núcleo.
  Núcleo = prótons (+) + nêutrons (sem carga).
A última camada = camada de valência
  Átomos com 4 elétrons nesta camada são chamados átomos tetravalentes (carbono, silício e germânio).
  Átomos tetravalentes compartilham estes 4 elétrons com outros átomos tetravalentes.
    Ligação covalente.

## Slide 7: Semicondutores
Estruturalmente temos:
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

## Slide 8: Semicondutores
Importante:
  Nesse arranjo, o material é chamado intrínseco.
  Fontes externas (calor, luz) podem levar os elétrons da camada de valência a adquirir energia cinética, quebrando uma ligação covalente.
  Esse elétron pode “circular” pela estrutura.
    Chamados elétrons livres.
    Também chamados portadores intrínsecos.
    Silício: 1,5  1010 elétrons livres.
    Germânio: 2,5  1013 elétrons livres.

## Slide 9: Semicondutores
Dopagem
  Aplicação de impurezas (cuidadosamente) para controlar a condutividade do material a partir de fontes elétricas, térmicas ou luminosas.
  Tal controle é importante para aplicações como amplificação de sinais, conversão CA-CC, etc.
  Impurezas principais:
    Fósforo, Antimônio (pentavalente)
    Bóro (trivalente)

## Slide 10: Semicondutores
Estruturalmente a impureza pentavalente gera:
Si
Si
Si
P
Si
Si
Si
Si
Si
-
Elétron
Livre

## Slide 11: Semicondutores
Estruturalmente a impureza trivalente gera:
Si
Si
Si
B
Si
Si
Si
Si
Si
+
Lacuna
Livre

## Slide 12: Semicondutores
Impurezas pentavalentes acrescentam elétrons livres à estrutura, tornando-a mais negativa
  Material tipo n
  São doadores de elétrons
Impurezas trivalentes acrescentam lacunas livres à estrutura, tornando-a mais positiva
  Material tipo p
  São receptores de elétrons

## Slide 13: Semicondutores
Material do tipo n
Si
Si
Si
Si
P
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-

## Slide 14: Semicondutores
Material do tipo n
Si
Si
Si
Si
P+
Si-
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-

## Slide 15: Semicondutores
Material do tipo p
Si
Si
Si
Si
B
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
+
-

## Slide 16: Semicondutores
Material do tipo p
Si+
Si
Si
Si
B-
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-
+
Fluxo de elétrons
Fluxo de lacunas

## Slide 17: Semicondutores
Estruturalmente temos:
  Material p  íons receptores + “lacunas” livres
  Material n  íons doadores + elétrons livres
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Material p
Material n