## Slide 1: Aplicações com Diodos
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Aplicações com Diodos
Circuitos ceifadores
  Consistem em prevenir que a saída do circuito exceda um nível predeterminado de tensão sem distorcer o restante do sinal de entrada.
  O excedente é “ceifado” (eliminado”)
  Usa um diodo e um resistor.
    Opcionalmente uma fonte DC.

## Slide 3: Aplicações com Diodos
Circuitos ceifadores
Série/Positivo
Paralelo/Negativo

## Slide 4: Aplicações com Diodos
Circuitos grampeadores
  Altera o nível DC do sinal de entrada, sem alterar a forma de onda desse sinal.
  Usa um diodo, um resistor e um capacitor.
    Opcionalmente uma fonte DC.

## Slide 5: Aplicações com Diodos
Circuitos grampeadores

## Slide 6: Aplicações com Diodos
Circuitos grampeadores
  Atenção à definição do capacitor
    Constante de tempo  = RC deve ser suficientemente grande para manter a tensão no capacitor sem oscilação ao longo do tempo
      Lenta descarga quando o diodo é polarizado reversamente
      5  maior freqüência do sinal grampeado.

## Slide 7: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Usados para “conversão” de sinais, de AC para CC.
  Retificação ocorre:
    Em meia onda
    Em onda completa
  Usa diodos e transformadores
    Opcionalmente capacitores

## Slide 8: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em meia-onda
  Qual é a tensão DC obtida, já que estamos retificando um sinal periódico (geralmente sinal senoidal da rede elétrica)?

## Slide 9: Aplicações com Diodos
Qual é a tensão DC obtida?
  VDC = Vmédia
  Considere um sinal senoidal (com período T qualquer), retificado em meia-onda. Qual sua tensão DC?

## Slide 10: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em meia-onda
    Para um sinal de entrada senoidal, apenas 31,8% da tensão máxima aplicada é “convertida” em nível DC
      Para aumentar a precisão, podemos considerar a tensão de polarização direta do diodo.
    Cuidado com tensão máxima reversa no diodo.
    Cuidado com capacidade de corrente direta do diodo.
      Qual é a corrente máxima no diodo?

## Slide 11: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em onda completa
  (Transformador + derivação central)

## Slide 12: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em onda completa
  (Transformador + derivação central)
    Qual a tensão DC observada?
    Qual a tensão máxima aplicada sobre os diodos?

## Slide 13: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em onda completa com ponte de diodos

## Slide 14: Aplicações com Diodos
Circuitos retificadores
  Retificação em onda completa com ponte de diodos
    Qual a tensão DC observada?
    Qual a tensão máxima aplicada sobre os diodos?

## Slide 15: Aplicações com Diodos
Circuitos multiplicadores de tensão
  Multiplicam em N vezes a tensão de pico da entrada
  Operam como retificador para sinais oscilatórios.
    Capacitor anula nível DC da entrada.

## Slide 16: Aplicações com Diodos
Circuitos multiplicadores de tensão
  Triplicador de tensão...

## Slide 17: Aplicações com Diodos
Circuitos multiplicadores de tensão
  Transferência de carga entre capacitores de acordo com o ciclo do sinal de entrada
    Os capacitores mais afastados da fonte são paulatinamente carregados até atingir seus respectivos valores máximos em regime permanente.