## Slide 1: Diodos Especiais
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Diodos Especiais
Diodo Zener
Diodo Emissor de Luz (LED)
Varactor (varicap)
Diodo Schottky

## Slide 3: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Construído para operar na região Zener.
  Enquanto diodos normais possuem VZener significativo, os diodos Zener possuem VZ próximo da ordenada.

## Slide 4: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Ligado: quando polarizado “reversamente”
  Desligado: quando polarizado “reversamente” entre zero e VZener.
+
-
VZener
zero<V<VZener
+
-

## Slide 5: Diodos Especiais
Diodo Zener
  O que acontece com este diodo quando é polarizado diretamente?

## Slide 6: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Como analisá-lo?
    1) Determine a tensão sobre o diodo Zener, sem considerá-lo no circuito (ponto de operação).

## Slide 7: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Como analisá-lo?
    2) insira a configuração apropriada do diodo Zener removido e finalize os cálculos.

## Slide 8: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Uma das funções do diodo Zener é atuar como regulador de tensão, pois uma quando a tensão Zener é atingida, ela permanece inalterada.
    A menos que seja reduzida.

## Slide 9: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Se a carga variar?
    Assuma:
      VZener = 10V
      IZM = 32 mA
    Qual a resistência de carga mínima para “ligar” o Zener?
    Qual a resistência de carga máxima para “ligar” o Zener?
      Calcule a tensão sobre o resistor R
      Calcule a corrente mínima sobre Rload
    Plote Vout  Rload e Vout  Iout

## Slide 10: Diodos Especiais
Diodo Zener
  Se a tensão de entrada variar?
    Assuma:
      VZener = 10V
      IZM = 32 mA
    Qual a tensão mínima de entrada para “ligar” o Zener?
    Qual a tensão máxima de entrada para “ligar” o Zener?
      Calcule a corrente máxima no resistor R.
    Plote Vout  Vin

## Slide 11: Diodos Especiais
Diodo Emissor de Luz (LED)
  Quando polarizado diretamente, emite luz.
    Processo chamado eletroluminescência
      Qualquer diodo emite energia quando há recombinação de elétrons e lacunas na junção p-n.
      Em sua maioria, a energia emitida é calorífica.
vd
-
+

## Slide 12: Diodos Especiais
Diodo Emissor de Luz (LED)
  Lembrando: funciona como um diodo
  Características distintivas:
    Intensidade luminosa
    Comprimento de onda emitido
    Eficiência luminosa
  Importante
    Cuidado com corrente de polarização direta (que é baixa).

## Slide 13: Diodos Especiais
Varactor
  Diodo com comportamento de capacitor
    Capacitância é função da tensão de polarização reversa
  Lembre-se:
    A zona de depleção torna-se uma barreira (isolante) para portadores majoritários.
    A largura da zona de depleção é função da tensão de polarização reversa aplicada.

## Slide 14: Diodos Especiais
Varactor
  Aumenta tensão  aumenta zona de depleção  reduz capacitância de transição.
    VT  tensão do joelho
    VR  tensão de polarização reversa
    K  característica do material/tipo de fabricação
    n  ½ para junções de liga e 1/3 para junções difusas
      K e n dependem da construção e do material

## Slide 15: Diodos Especiais
Varactor
  Ou, conhecendo-se a capacitância sem polarização

## Slide 16: Diodos Especiais
Diodo Schottky
  Ao invés de junção p-n, a construção do diodo Schottky é feita com material p (ou n) ligado a um metal (condutor).
  Isso resulta em fluxo maior de portadores majoritários do que em junções p-n.
    Basicamente VD e VZener são muito menores do que em diodos convencionais.

## Slide 17: Diodos Especiais
Diodo Schottky
  Empregado em fontes de chaveamento
    Tempo de chaveamento menor.