## Slide 1: AMPLIFICADORES
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Considere o seguinte dispositivo “caixa-preta”
  Considere Vi(t) e Vo(t) tensões de entrada “aplicada” e de saída “obtida” do dispositivo.
  Um amplificador é um dispositivo que fornece:
  Vo(t) = A Vi(t)
    A é chamado ganho do amplificador
A
Vi(t)
Vo(t)

## Slide 3: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  De maneira ideal, o amplificador não deve provocar qualquer outra distorção que não amplificar Vi(t)
    Amplificador linear
  Exemplos de amplificadores:
    Pré-amplificador de som
      Projetado para pequenos sinais
    Amplificador de potência
      Projetado para amplificar a corrente/potência de entrada.

## Slide 4: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Ou seja, o amplificador “amplifica” a diferença entre duas tensões na entrada, produzindo uma saída também diferencial.
Entrada
Saída
+
-
+
-

## Slide 5: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Caso aterremos a entrada e a saída, adotando uma referência comum para os sinais (entrada e saída), esse “terra” é chamado massa do circuito.
Entrada
Saída
+
-
+
-

## Slide 6: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Qual a mágica que o amplificador implementa para aumentar a tensão na saída? Ou até mesmo aumentar a potência de saída?

## Slide 7: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  O amplificador é alimentado por fontes externas, para prover a amplificação
    Duas fontes, simétricas (+V e –V) geram a energia necessária para a amplificação/operação.
Entrada
Saída
+
-
+
-
+V
-V

## Slide 8: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Exemplo de amplificação

## Slide 9: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Modelo geral
    Ri  Resistência de entrada
    Ro  Resistência de saída
    Avo  Ganho de amplificação
Entrada
Saída
+
-
+
-

## Slide 10: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Ri
    Quantifica quanto de corrente é “sugado” do sinal a ser amplificado pelo próprio amplificador
  Ro
    Quantifica a resistência do amplificador para suprir corrente para o sinal de saída.
  Avo
    Ganho de circuito aberto, quando não há carga.

## Slide 11: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Qual a tensão de entrada Vo em função de Vi?
  Qual o ganho efetivo do amplificador (A)?
  Qual a tensão Vi em função de Vs?

## Slide 12: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Qual a tensão de entrada Vo em função de Vi?
  Qual o ganho efetivo do amplificador (A)?
  Qual a tensão Vi em função de Vs?

## Slide 13: Amplificadores
Conceito de amplificador genérico
  Qual seria o valor ideal para Ri e Ro?
    Ri ∞
    Ro  zero