## Slide 1: AMP-OP
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Amp-Op
Amplificador operacional
  Amplificador dito diferencial com:
    Ganho elevado
    Resistência de entrada elevada
    Resistência de saída baixa
      Um verdadeiro canivete suíço (em eletrônica)

## Slide 3: Amp-Op
Amplificador operacional
  Configuração ideal:
    Além desses três (3) terminais, existem os terminais de alimentação, que não são apresentados.
Entrada não-inversora
Saída
+
-
Entrada inversora

## Slide 4: Amp-Op
Amplificador operacional
  Modelo representativo
Entrada não-inversora – v2(t)
Saída v3(t)
+
-
Entrada inversora – v1(t)

## Slide 5: Amp-Op
Características importantes:
  Amplificação da diferença entre as entradas
    v3(t) = A [v2(t) – v1(t)]
  Considere o caso ideal:
    Resistência de entrada infinita
    Resistência de saída zero

## Slide 6: Amp-Op
Características importantes:
  Observação:
    v1(t) é a ddp entre a entrada inversora e o terra.
    v2(t) é a ddp entre a entrada não-inversora e o terra.
    v3(t) é a ddp entre a saída e o terra.

## Slide 7: Amp-Op
Características importantes:
  Como a amplificação é sobre a diferença entre v1(t) e v2(t), qualquer porção comum aos dois sinais é desconsiderada.
    Rejeição em modo comum.
    Sabemos que:
      v3(t) = A [v2(t) – v1(t)]
    Como determinar v1(t) e v2(t) em função das porções comum e diferenciável?

## Slide 8: Amp-Op
Características importantes:
  Rejeição em modo comum.
    Sabemos que:
      v3(t) = A [v2(t) – v1(t)]
    Definindo...
      vd(t) = v2(t) – v1(t)
      vcm(t) = 0.5 [v2(t) + v1(t)]
    Logo...
      v1(t) = vcm(t) – 0.5 vd(t)
      v2(t) = vcm(t) + 0.5 vd(t)

## Slide 9: Amp-Op
Características importantes:
  O ganho (diferencial) A é infinito.
    Lembre-se que este é aquele ganho quando não “carregamos” o dispositivo.
    Portanto, o ganho efetivo do dispositivo depende da configuração do circuito na qual ele está inserido.