## Slide 1: Polarização do FET
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Polarização do FET
Basicamente precisaremos lembrar que:
  iG = zero
  iD = iS
  iD = iDSS [ 1 – (vGS / vP) ]2
    Para JFET e MOSFET por depleção
  iD = k (vGS – vT)2
    Para MOSFET por intensificação
  Principal dificuldade:
    Equações não-lineares.
    Método gráfico para facilitar análise de polarização.

## Slide 3: Polarização do FET
Método gráfico:
  Esboçar equação de Shockley para:
    vGS = zero  iD = iDSS
    iD = zero  vGS = vP
  Adicionalmente...
    vGS = vP/2  iD = iDSS/4
  Outros pontos podem ser considerados.

## Slide 4: Polarização do FET
Polarização direta (JFET)

## Slide 5: Polarização do FET
Polarização direta (JFET)
  Capacitores de acoplamento (C1 e C2)
    Circuito aberto para nível DC (ω=zero rad/s).
    Função equivalente à polarização do BJT.
  Tensão fixa “ligando” o JFET.
    vGS = – vGG.
      Locus do circuito resistivo contra o JFET.
      Reta de carga contra o JFET.

## Slide 6: Polarização do FET
Autopolarização (JFET)

## Slide 7: Polarização do FET
Autopolarização (JFET)
  vGS = 1 – iD RS
    Reta de carga contra o JFET.
    Oriunda de iG = zero e iD = iS.
  Da equação de Shockley:
    K1 iD2 + K2 iD + 1 = zero
      Duas soluções para iD, uma faz sentido.
      vGS e iD formarão ponto quiescente.
    Opção por método gráfico.
      Menor precisão do ponto de operação.

## Slide 8: Polarização do FET
Divisor de tensão (JFET)

## Slide 9: Polarização do FET
Divisão de tensão (JFET)
  vGS = [vDD R2 / (R1 + R2)] – iD RS
    Reta de carga contra o JFET.
    Oriunda de iG = zero e iD = iS.
  Uso do método gráfico.
    Determinação do ponto quiescente.

## Slide 10: Polarização do FET
Realimentação (MOSFET intensificação)

## Slide 11: Polarização do FET
Realimentação (MOSFET intensificação)
  Determinar k
    k = iD(on) / [vGS(on) – vT]2
  Determinar reta de carga do circuito
  Esboçar equação iD  vGS do transistor
    vGS = vT  iD = zero
    vGS = vGS(on)  iD = iD(on)
    Ponto adicional intermediário.
  Determinar ponto de operação.
  Finalizar cálculos.

## Slide 12: Polarização do FET
Divisão de tensão (MOSFET intensificação)

## Slide 13: Polarização do FET
Divisão de tensão (MOSFET intensificação)
  Procedimento análogo ao divisão de tensão do JFET
    iG = zero
  Determinar k.
  Esboçar equação do transistor.
  Determinar ponto de operação.
  Finalizar cálculos.