## Slide 1: Modelos para bjt
Prof. Marcelo de Oliveira Rosa

## Slide 2: Modelos para BJT
Polarização
  Preparação para o transistor operar.
    Região de operação.
Amplificação
  Injeção de sinais alternados (AC) para amplificação
    vin  sinal de entrada
    vout  sinal de saída
  Consideração importante
    Modelos para representar a ação do transistor quando sinais AC têm pequena ou grande amplitude.

## Slide 3: Modelos para BJT
Amplificação
  Sinal de baixa amplitude é convertido em sinal de alta amplitude.
    Energia é fornecida pela fonte DC que alimenta o circuito transistorizado.
  Após polarização do transistor
    Estabelece-se ponto de operação para amplificação.
    Usa-se modelo representativo do transistor para facilitar análise de amplificação (análise AC).

## Slide 4: Modelos para BJT
Amplificação
  Modelagem do transistor
    Substituição do transistor por um conjunto de componentes mais simples (diodos, resistores, capacitores, etc) para facilitar a compreensão do seu funcionamento nas condições de operação (polarização).
  Modelos comuns
    Modelo re
    Modelo híbrido

## Slide 5: Modelos para BJT
Amplificação
  Ação dos capacitores
    Na polarização  circuito aberto
      Análise DC
      Somente fontes DC ativadas
    Na amplificação  curto-circuito
      Análise AC
      Somente fontes AC ativadas
      Capacitânias escolhidos para garantir um curto-circuito efetivo para uma faixa de freqüências.
      Lembrar: Xc = 1/(jωC)

## Slide 6: Modelos para BJT
Amplificação
  Completo

## Slide 7: Modelos para BJT
Amplificação
  Análise DC

## Slide 8: Modelos para BJT
Amplificação
  Análise AC

## Slide 9: Modelos para BJT
Amplificação
  Circuito equivalente para análise AC
iin
iout

## Slide 10: Modelos para BJT
Amplificação
  Impedância de entrada
    Zin = Vin / Iin
  Impedância de saída
    Zout = Vout / Iout
  Ganho de tensão
    Av = Vout / Vin
  Ganho de corrente
    Ai = Iout / Iin
  Obs: Vin, Vout, Iin, Iout são senoidais!!!

## Slide 11: Modelos para BJT
Amplificação
  Impedância de entrada
    Cuidado com casamento de impedância
      Garantir que Vs ≈ Vin
    Deve ser elevada
      Máximo de tensão alimente amplificador
  Impedância de saída
    “Impedância observada nos terminais de saída quando os terminais de entrada são curto-circuitados
    Deve ser baixa
      Máximo de corrente flua para circuito externo

## Slide 12: Modelos para BJT
Amplificação
  Ganho de tensão
    Medido sem carga (circuito aberto na saída)
    Av sem carga > Av com carga
  Ganho de corrente
    Medido com carga
      Precisamos de corrente fluindo na saída.

## Slide 13: Modelos para BJT
Modelo re
  Substituição do transistor por:
    1 (um) diodo
      Representa a junção polarizada diretamente
    1 (uma) fonte de corrente dependente
      Representa a relação entre correntes
      iC = α iE
    1 (um) resistor representando “saída” do transistor
      Curvas de comportamento de saída
        iC  vCE  emissor-comum ou coletor-comum
        iC  vCB  base-comum

## Slide 14: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração base-comum

## Slide 15: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração base-comum
    Resistência do diodo se diretamente polarizado
      rac = 26 mV / iE  re
      Daí o nome do modelo (resistência do emissor)

## Slide 16: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração base-comum
    Zin = re
    Zout ≈ ∞
    Av = α RL / re ≈ RL / re
    Ai = α ≈ 1

## Slide 17: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração emissor-comum

## Slide 18: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração emissor-comum

## Slide 19: Modelos para BJT
Modelo re
  Exemplo para configuração emissor-comum
    Zin = βre
    Zout ≈ ro
    Av = - β RL / [(β + 1) re] ≈ RL / re
    Ai = β